Projet : Programme immobilier ‘’ les champs d’hysope’’

Site : Akouai-Santai,    Commune : Bingerville

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPTIF TECHNIQUE SOMMAIRE

## A- LE PROGRAMME

- 06. Villas duplex de 8 pièces haut standing sur terrain en pente avec garage en bas de surface utiles totale de 1002 à 1600 m²

- 50 Villas duplex de 7 pièces de haut Standing de superficie totale de 450 à 655 m²

- Des espaces verts et Parkings.

- Une clôture périphérique en BTCS de 3 m haut

- Une guérite principale à l’entrée de la cité.

## B- LES TRAVAUX

Ces travaux suivent façon stricte les prescriptions des documents suivants :

- Textes législatifs et réglementaires,

- Documents techniques unifiés (DTU),

- Cahiers des Charges Spéciales (CCS),

- Règles de calcul DTU publiées par le CSTB,

- Les règlements traitant de la sécurité incendie (décret ivoirien n°1912 du 10/10/1979).

- Normes françaises publiées par l'AFNOR.

- Normes ivoiriennes publiées par CODINORM.

## 1-GROS-ŒUVRE

- Fondations semelles filantes en béton armé

- Mur de fondation avec chaînage horizontal général en béton armé n°6 (BA dosé à 350kg /m3)

en raidisseurs  horizontaux.

- Cloisons, murs de façades et murs porteurs en maçonnerie de parpaings creux de 0,15m.

- Linteaux, poteaux, poutres et chaînages en béton armé n°6  (BA dosé à 350 kg / m3).

- Dallage en béton armé n°6 de 0,80m.

- Film polyane 150 microns pour protection avant coulage du dallage et des planchers.

- Planchers type semi- préfabriqués poutrelles béton industriels + hourdis béton industriels

système américain - épaisseur 20+4

- Chapes béton de 8 cm d'épaisseur.

- Façon de plumets de redressement avant pose des menuiseries extérieures pour toutes les

baies posées sur  maçonnerie (en tableaux   ou en ébrasement)

- Scellement de tous les ouvrages menuisés.

- Enduit sur les murs extérieurs et intérieurs au mortier de ciment et Pantigrès de Seigneurie.

## 2-TOITURE

- Couverture en dalle avec poutrelles béton industriels + hourdis béton industriels

Système américain - épaisseur 12+4.

- Complexe d’étanchéité 3 couches et/ou Supershield Multiseal

## 3-MENUISERIE EXTERIEURE  ET VITRERIE

- Fenêtres et portes vitrée châssis aluminium teinté dans la masse de marque schüco.

- Quincaillerie de type Bricard (série 2000 chromée).

## 4-MENUISERIE INTÉRIEURE

- Portes pleine en bois en IROKO pour toutes différentes pièces.

- Portes de placards persiennées en bois en IROKO ouvrant à la française.

- Quincaillerie de type Bricard (série 2000 chromée).

## 5-PLOMBERIE-SANITAIRE.

- Raccords pvc pression moulés.

- L'étanchéité des joints par collage à froid par d'adhésifs spéciaux.

- Évacuation en pvc pression moulés.

- Alimentation en eau en tube type PEX Ø14/16 et Ø12/16

- Regards exécutés avec cornières  et poignées métalliques galvanisées ou fermetures

préfabriquées mâle-femelle

- Installation encastrée

  - Villas duplex haut standing de 7 pièces

    - Dans les salles d’eau

      - Blocs wc en porcelaine-sur pieds cuvette et réservoir à chasse basse, double abattant.

      - Lavabo sur pieds de marque

      - Cabine Douche de haute qualité.

      - Robinets et Colonne de douche complète de grande qualité.

    - Dans les toilettes visiteurs

      - Blocs wc en porcelaine-sur pieds cuvette et réservoir à chasse basse, double abattant

      - Lavabo sur pieds de marque et Robinet de marque

    - Dans les  salles d’eau de services

      - Blocs wc en porcelaine-sur pieds cuvette et réservoir à chasse basse, double abattant

      - Receveur de douche et Colonne de douche complète

      - Robinetterie et Lavabo sur pieds de marque

  - Villas duplex  haut standing de 8 pièces

    - Dans les salles d’eau chambre principale

      - Blocs wc suspendu en porcelaine-cuvette et réservoir à chasse basse, double abattant

      - Cabine Douche de grande qualité.

      - Jacuzzi de coin de grande marque.

      - Lavabo double vasque sur meuble

      - Robinets et Colonne de douche complète de marque.

    - Dans les toilettes visiteurs

      - Blocs wc en porcelaine-sur pieds cuvette et réservoir à chasse basse, double abattant

      - Lavabo sur pieds de marque

    - Dans les  salles d’eau de services

      - Blocs wc en porcelaine-sur pieds cuvette et réservoir à chasse basse, double abattant

      - Receveur de douche et Colonne de douche complète

      - Robinetterie et Lavabo sur pieds de marque

- Éviers en acier inox 2 compartiments de grande marque.

- Bac à laver préfabriqué 2 compartiments Béton avec robinets dans les buanderies.

- Miroirs sur tous les lavabos avec armoires de bain.

## 6-ASSAINISSEMENT.

- Tuyau en PVC armé Série EV : PVCØ160,  Série EU : PVCØ125,  Série EP : PVCØ110

- Regard maçonné en agglos plein Dim : 50x50x50, 60x60x60 et 80x80x80

- Réceptacle d’eau pluviale, Réseau en PVC armé Ø200

## 7-ÉLECTRICITE.

- Installations entièrement encastrées suivant les normes SECUREL :

- Circuit d'éclairage.

- Circuit des prises (électricité, tv, téléphone, internet haut débit, interphone, vidéo surveillance),

- Alimentation climatisation et évacuation de condensateur

- Tableau électrique à proximité du compteur Électrique.

- Installation pour l’extérieur (luminaires étanches à vasques opales)

- Prises de terre par piquets galvanisés.

## 8- REVÊTEMENTS

  - Villas duplex haut standing de 7 pièces

    - Dans toutes les pièces

        - Sol : Carreaux grés céram vitrifié 1er choix pleine masse qualité italienne ou espagnole.

    - Dans toutes les salles d’eau

      - Sol : Carreaux grés céram pleine masse antidérappant qualité italienne ou espagnole.

      - Mur : Revêtement total faïence 1er choix du sol au plafond

    - Dans les chambres de services

      - Carreaux grés céram vitrifié 1er choix pleine masse  qualité espagnole.

    - Cuisine

        - Sol : Carreaux grés céram vitrifié 1er choix qualité italienne ou espagnole.

      - Mur : Revêtement total faïence 1er choix du sol au plafond

  - Villas duplex  haut standing de 8 pièces

    - Dans les salons- la salle à manger- les circulations et escaliers

        - Marbre premier choix qualité italienne ou similaire

    - Dans toutes les autres pièces

    - Carreaux grés céram vitrifié  pleine masse qualité italienne ou espagnole

    - Dans les chambres de services

      - Carreaux grés céram vitrifié 1er choix pleine masse  qualité italienne ou espagnole.

    - Dans toutes les salles d’eau

        - Sol : Carreaux grés céram pleine masse antidérappant qualité italienne ou espagnole.

      - Mur : Revêtement total faïence 1er choix du sol au plafond

    - Cuisine

        - Sol : Carreaux grés céram vitrifié 1er choix qualité italienne ou espagnole.

      - Mur : Revêtement total faïence 1er choix du sol au plafond

## 9- FAUX PLAFOND

- Staff

## 10- PEINTURE

- Impression, ponçage et 2 couches de Glycéro sur menuiseries de marque SEIGNEURIE

- Égrenage, impression, ponçage et  2 couches de peinture satinée pour les murs des pièces

humides de marque SEIGNEURIE

- Égrenage, impression, ponçage et  2 couches de peinture vinylique pour les autres pièces sur

tous plafonds staff de marque SEIGNEURIE

- Extérieur acrylique de marque SEIGNEURIE

- Vinyle de qualité extérieure pour les murs extérieurs de ton clair de marque SEIGNEURIE

- Couche primaire antirouille avec finition 2 couches d'émail sur la ferronnerie de marque SEIGNEURIE.

## 11- VITRERIE

- Vitres de marque SAINT-GOBAIN

- Garde-corps vitres intégrale sur rampe d'escalier et balcons.

## 12- FERONNERIE

- Grille antivol sur fenêtre de rez de chaussée,

- Portail entrée métallique double feuille de tôle

## 13- CLOTURE ET ESPACES VERTS

- Clôture en maçonnerie de 2,5 m de haut au total pour délimiter les espaces privatifs se décomposant comme suit :

      - Maçonnerie de 1,5 m de haut

      - Ferronnerie de  1 m de haut

- Clôture périphérique en BTCS de 3 m ceinturant la cité

- Espace vert en gazon, arbustes et palmiers au choix.